## Slide 1
P V S Phaneendra
CircuitSutra Technologies Pvt. Ltd.
Aug 2011
Searching and Directly Associating Parameters SystemC CCI WG
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 2
Objective of the present example is to demonstrate the following :
  Parameter Searches (R3), and
  Parameter Value Synchronization to address Different Names, Same Intended Meaning (UC9)
2
Searching & Directly Associating Parameters
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 3
Top_Module
Create two parameter_owner modules
Get handles for owner modules’ parameters using configuration broker Name-based Look Up Access
Parameter_Configurator
Param_Name : clk_freq_Hz
Default Value : 1000 (Hz)
Instance#1 Parameter_Owner
Param_Name : clock_speed_Hz
Default Value : 2000 (Hz)
Instance#2 Parameter_Owner
Instantiate a param_value_sync class to synchronize the parameter values
Sends the list of selected cci_param_handles to the param_value_sync class
3
Example Illustration
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 4
param_value_sync
Top_Module
Configurator already stored the handles of the owner module cci_parameters to respective cci_param_handle through the broker
Parameter_Configurator
Param_Name : clk_freq_Hz
Default Value : 1000 (Hz)
Instance#1 Parameter_Owner
Param_Name : clock_speed_Hz
Default Value : 2000 (Hz)
Instance#2 Parameter_Owner
Select a list of cci-parameters using get_param_handle API using
Name-based Look Up Access and pass it to the param_value_sync
With one cci-parameter as the reference, write it’s default value to the other cci-parameter
A way to sync startup values of 2 parameters
4
Example Illustration Contd.
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 5
Top_Module
Parameter_Configurator
Configurator already initialized handles of parameters to by sync’d
Param_Name : clk_freq_Hz
Default Value : 1000 (Hz)
Instance#1 Parameter_Owner
Param_Name : clock_speed_Hz
Default Value : 2000 (Hz)
Instance#2 Parameter_Owner
Register ‘post_write’ callbacks on the selected parameters clk_freq_Hz and clock_speed_Hz
Synchronize values of the parameters (before BEOE phase begins) synchValues (cci::cci_param_handle _param_handle_1, cci::cci_param_handle _param_handle_2)
param_value_sync
New Value : 1000 (Hz)
5
Example Illustration Contd.
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 6
Top_Module
Param_Name : clk_freq_Hz
Default Value : 1000 (Hz)
Instance#1 Parameter_Owner
Param_Name : clock_speed_Hz
Default Value : 2 (KHz)
Instance#2 Parameter_Owner
Old Value : 1000 (Hz)
param_value_sync
Parameter_Configurator
Within BEOE phase, change value of clk_freq_Hz via CONFIGURATOR to 5000 (Hz)
New Value : 5000 (Hz)
Registered Callback for clk_freq_Hz parameter is called and clock_speed_Hz value is synchronized with the clk_freq_Hz value
New Value : 5000 (Hz)
6
Example Illustration Contd.
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 7
Top_Module
Param_Name : clk_freq_Hz
Default Value : 1000 (Hz)
Instance#1 Parameter_Owner
Param_Name : clock_speed_Hz
Default Value : 2 (KHz)
Instance#2 Parameter_Owner
Old Value : 1000 (Hz)
param_value_sync
Old Value : 5000 (Hz)
Old Value : 5000 (Hz)
Parameter_Configurator
At 0ns, change value of clck_speed_Hz via CONFIGURATOR to 12000 (Hz)
Simulation starts
Registered Callback for clock_speed_Hz parameter is called and clk_freq_Hz value is synchronized with the clock_speed_Hz value
New Value : 12000 (Hz)
New Value : 12000 (Hz)
7
Example Illustration Contd.
Notes: <number>
<number>
<number>
<number>

## Slide 8: Expected Output (ex11_Searching_and_Directly_Associateing_Parameters.log)
SystemC Simulation
Info: top_mod.param_owner1: @0 s, [OWNER C_TOR] : Parameter Name : top_mod.param_owner1.clk_freq_Hz Parameter Value : 1000
Info: top_mod.param_owner2: @0 s, [OWNER C_TOR] : Parameter Name : top_mod.param_owner2.clock_speed_Hz Parameter Value : 2000
Info: top_mod: @0 s, [TOP_MODULE C_TOR] : Parameter Name : top_mod.param_owner1.clk_freq_Hz Parameter Value : 1000
Info: top_mod: @0 s, [TOP_MODULE C_TOR] : Parameter Name : top_mod.param_owner2.clock_speed_Hz Parameter Value : 2000
Info: param_cfgr: @0 s, [CFGR C_TOR] : Parameter Name : top_mod.param_owner1.clk_freq_Hz Parameter Value : 1000
Info: param_cfgr: @0 s, [CFGR C_TOR] : Parameter Name : top_mod.param_owner2.clock_speed_Hz Parameter Value : 1000
Info: param_cfgr: @0 s, [CFGR within beoe] Within the BEOE phase
Info: param_cfgr: @0 s, [CFGR within beoe] : Changing the 'clk_freq_Hz' of OWNER (1) to 5000 (Hz).
Info: top_mod.param_value_sync: @0 s, [PARAM_VALUE_SYNC - post_write callback] : Parameter Name : top_mod.param_owner1.clk_freq_Hz Value : 5000
Info: top_mod.param_value_sync: @0 s, [PARAM_VALUE_SYNC - post_write callback] : Parameter Name : top_mod.param_owner2.clock_speed_Hz Value : 5000
Notes: <number>

## Slide 9: Contd.
Info: param_cfgr: @0 s, [CFGR within beoe] : Parameter Name : top_mod.param_owner1.clk_freq_Hz Parameter Value : 5000
Info: param_cfgr: @0 s, [CFGR within beoe] : Parameter Name : top_mod.param_owner2.clock_speed_Hz Parameter Value : 5000
Info: param_cfgr: @0 s, @ 0 s
Info: param_cfgr: @0 s, [CFGR] : Changing the 'clock_speed_Hz' of OWNER (2) to 12000 (Hz).
Info: top_mod.param_value_sync: @0 s, [PARAM_VALUE_SYNC - post_write callback] : Parameter Name : top_mod.param_owner2.clock_speed_Hz Value : 12000
Info: top_mod.param_value_sync: @0 s, [PARAM_VALUE_SYNC - post_write callback] : Parameter Name : top_mod.param_owner1.clk_freq_Hz Value : 12000
Info: param_cfgr: @0 s, [CFGR] : Parameter Name : top_mod.param_owner1.clk_freq_Hz Parameter Value : 12000
Info: param_cfgr: @0 s, [CFGR] : Parameter Name : top_mod.param_owner2.clock_speed_Hz Parameter Value : 12000
Notes: <number>